Annäherungsberechnung für Strahlenwerte von Lebensmittel in Bq/kg.

Rechtshinweis!

Die Berechnungswerte sind keine Aussagen von behördlich festgelegten Grenzwerten. Diese können nur mit geschulten Messtechnikern und Geräten im Labor sicher erstellt werden. Diese Angaben hier sollen nur einen Anhaltswert darstellen über die augenblickliche Höhe von radioaktiven Belastungen im Näherungswert. Alle Angaben sind ohne jeglicher Gewähr der Richtigkeit! Es ist möglich, aufgrund von Messfehlern durch ungenaue Messgeräte, falsche Angaben zu erhalten.

Wer ein Radioaktivitätsgerät besitzt, kann mit folgender Messmethodik diese Werte ermitteln:

Verwendeter Messbehälter 24 x 6,5 x 14,5 = 352,872 mm³   Gewicht 112,1 g  = rho 0,3176

Die Umrechnung erfolgt aus physikalischen Gründen mit verschiedenen Faktoren in Abhängigkeit von der Menge der

Impulse pro Zeit; im Umweltbereich ist der Faktor 142 Impulse pro Minute = 1,0 μSv pro Stunde.

Es wurde als Messgerät ein handelsübliches Radioaktivitätsmessgerät mit einer Genauigkeitsanzeige von 0,0001 µSv  verwendet, dessen Einstellung auf Dosierung mal Zeit gewählt wurde. Je länger die Zeit, desto genauer der ermittelte Wert.

|  | Min. | Sec. | Ges. Sekunden | µSv | µSv/h | CPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leer | 937 | 02 | 56.222,00000000000 | 2,88813 | 0,1849323752268 | 0,4376732880368 |
| Mit | 892 | 52 | 53.572,00000000000 | 3,00014 | 0,2016072575226 | 0,4771371761368 |
| Diff. |  |  |  |  | P = | 0,0394638881 |
|  |  |  | Inhalt Maronenröhrlinge vom 17.10.11 |  | U= P x Faktor Nuklid z.B. Cäsium 1,5 Tab. g | 0,0591958322 |
| Gewicht |  |  | Inhalt abzg. 112,1: | g | ml | rho |
|  | GG | 252,4 | Spez. Gewicht inh. | 140,3 | 352,872 | 0,3976 |
|  |  |  | g x 4 ^ rho = K (g= Tabelle) K mit Cäsium Tabelle g = |  | K mit Cäsium | 2,603 |
|  |  |  | X = (200 x U x K) in Gramm |  | 0,21965324478 |  |
|  |  |  | Belastung in Bq/kg | 219,65324478 |

Natürliches K40 bei Pilzen liegt zwischen 50-180 Bq

Je länger die Zeitmessung, desto genauer das Ergebnis. Dennoch Abweichung sicherlich >50  Bq/kg.

Info zu der Berechnung in der Tabelle:

Wenn Cäsium (z.B. Pilze) angenommen wird, Tab. 1

Erhöht sich P x 1,5 fache p = 1,59 (1/scmm²)

Berechnung Korrekturfaktor K:

g x 4 ^ rho = K  (g= Tabelle)

K mit Cäsium Tabelle 1 =

Messdose 24 x 6,5 x 14,5 = 352,872 mm³   Gewicht 112,1 g  = rho 0,3176

Tabelle Multiplikator nach Material g :

| 32P | mal 1 |
| --- | --- |
| 42K | mal 1 |
| 137Cs | mal 1,5 |
| 36CL | mal 2 |
| 59Fe | mal 3 |
| 14C | mal 10 |
| 51Cr | mal 40 |
| 55Fe | mal 300 |

Teilchenflußdichte (P) berechnen:

P = bb-b (1/scmm²)

U= P x Faktor Nuklid z.B. Cäsium

Berechnung Korrekturfaktor K:

g x 4 ^ rho = K  (g= Tabelle)

K mit Cäsium Tabelle 1 =

X = (200 x K x U)

(200/Gewicht)

Ähnliche Berechnungsinfos in detaillierter Form im Internet unter:

http://www.chetan.homepage.t-online.de/sonstig/ybmm01.pdf

Alle Angaben ohne Gewähr!

www.123pilze.de